## Slide 1
Fabrication de
composants
La fabrication
  Le matériau
  2) Les procédés
  3) Les différentes étapes
  4) L’assemblage
II) Les tests
III) L’avenir

## Slide 2
Fabrication de
composants
I) La fabrication
  Le matériau
  2) Les procédés
  3) Les différentes étapes
  4) L’assemblage
II) Les tests
III) L’avenir

## Slide 3: MATERIAU
Métallurgie
Lingot
Les plaquettes
Le marche

## Slide 4
METALLURGIE:
1ére ETAPE:réduction du sable (pureté 98%)
3 ème ETAPE:purification (moins de 1 ppm d’impuretés)
TIRAGE DU LINGOT:
  Obtention du silicium monocristalin à partir du silicium polycristalin .
  Découpage du lingot en tranches de moins d’une mm d’épaisseur(Wafers).
  polyssage Mécano chimique et finition.
2éme ETAPE:

## Slide 5: LE MARCHE

## Slide 6: ASSEMBLAGE
LES BOITIERS
SOUDURE
ENCAPSULATION
FINITION

## Slide 7: LES BOITIERS
  Il remplit quatre fonctions de base:
    fonction électrique: assure l’alimentation de la puce (puissance,signaux..)
    Fonction mécanique:supporte la puce et permet sa manipulation
    Fonction de protection
    Fonction thermique:évacue la chaleur vers l’extérieur
    domination des boîtier plastiques sur le marché(plus de flexibilité, économiques...)

## Slide 8
La mise en boîtier commence par une préparation de la puce:
    fixer la plaquette
    scier et séparer les puces
    coller chaque puce sur sa grille
une grille constitue le squelette sur lequel le boîtier va se former:
    Matière:Cuivre ou alliage fer-Nickel
    Epaisseur:125 à250 microns
    Densité de connexions:jusqu’à 300 connexions
    Etat de surface:Dépôt d’argent sur les zone de soudure des fils d’or + coplanarité des connexions

## Slide 9
Après fixation sur la grille, on commence
par souder les plots d’aluminium de la
puce aux doigts métalliques de la grille
plot d’aluminium
doigt métallique
Encapsulation: les puces et leur fils vont être enrobés dans une résine qui protége l’ensemble et isole le circuit(en ne laissant apparaître que les connexion extérieur du boîtier )

## Slide 10
LA RESINE :
Finition:
  Chaque boîtier est marqué par sa référence(gravure par laser,ou par pression au tampon)
  Elimination des superflus métalliques
  Dépôt d’une couche d’étain (protége et facilite la soudure ultérieure du boîtier sur la carte)
Test et livraison au client..