## Slide 1
Fabrication de
composants
La fabrication
  Le matériau
  2) Les procédés
  3) Les différentes étapes
  4) L’assemblage
II) Les tests
III) L’avenir

## Slide 2: Pourquoi tester ?
Vérifier le processus de fabrication et corriger les erreurs de conception
Obtenir le meilleur produit possible
Garantie pour le client

## Slide 3: La testabilité
Le test de la fonctionnalité
  Détection des erreurs de conception
  Vérification de la fonction effectuée
Le test de production
  Vérification des interconnexions et de la structure du circuit
  Mesure des performances et des paramètres du circuit

## Slide 4: Les tests industriels
Le test paramétrique
  Fonction: la plaquette est-elle valide ?
  Réalisé sur la plaquette de silicium avant l’assemblage
  Mesure sur des composants élémentaires de contrôles
  Permet de corriger les défauts de fabrication

## Slide 5: Les tests industriels
Le test sous pointes
  Appelé aussi « tri sous pointes »
  Fonction: sélection des circuits à mettre en boîtier
  Phase 1: test des circuits directement sur la plaquette
  Phase 2: marquage à l’encre des puces défectueuses

## Slide 6: Les tests industriels
Le test de caractérisation
  Test sur des échantillons
  Réalisé après la mise en boîtier
  Fonction:
    Vérification des fonctionnalités du circuit
    Déterminer les limites de fonctionnement du circuit
    Collecter les paramètres
    Classer les circuits

## Slide 7: Les tests industriels
Le test final des boîtiers
  Appelé aussi « test gonogo »
  Déroulement en 5 étapes:
    Test des connexions entre puce et boîtier
    Mesure du courant de consommation du circuit
    Test fonctionnel aux conditions optimales
    Test fonctionnel aux conditions limites
    Tests paramétriques
  Classement des défauts et destruction des boîtiers défectueux

## Slide 8: Les problèmes
Tester revient cher
  Une machine de test coûte de 1 à 5 millions de dollars
  Durée d’un test de quelques millisecondes à 20 secondes
  Les tests représentent 20 à 30% du coût global

## Slide 9: Les problèmes
Difficulté d’accès aux composants internes
  Trop grand nombre de transistors
  La vitesse de fonctionnement interne du circuit est supérieur à son fonctionnement extérieur
Les autotests:
  Elaboration avec le concepteur
  Minimisation le temps de test externe